## Slide 1: 第4章 数据预处理
2021/4/30

## Slide 2: 目录
1
数据集成
数据清洗
2
数据变换
3
数据规约
4
Python主要数据预处理函数
5

## Slide 3: 数据预处理
在数据挖掘的过程中，数据预处理占到了整个过程的60%。
数据预处理的主要任务包括数据清洗，数据集成，数据变换和数据规约。处理过程如图所示：

## Slide 4: 数据清洗
数据清洗主要是删除原始数据集中的无关数据、重复数据，平滑噪声数据，处理缺失值、异常值等。

## Slide 5: 缺失值处理
处理缺失值的方法可分为三类：删除记录、数据插补和不处理。其中常用的数据插补方法见下表。

## Slide 6: 缺失值处理
插值方法有Hermite插值、分段插值、样条插值法，而最主要的有拉格朗日插值法和牛顿插值法。以下便对这两种进行介绍。
拉格朗日插值法
第一步：
求已知的n个点的 次多项式：
将 个点的坐标 代入多项式函数
第二步：
将缺失的函数值对应的点 代入插值多项式得到缺失值的近似值
解出拉格朗日插值多项式

## Slide 7: 缺失值处理
牛顿插值法
在区间 上，函数 关于一个节点 的零阶差商
两个节点 和 的一阶差商
一般地， 阶差商就是 阶差商的差商

## Slide 8: 缺失值处理
牛顿插值法
根据差商的定义，牛顿插值多项式可以表示
牛顿插值多项式的余项公式可以表示
其中， ， 。对于区间
中的任意一点 ，则有 。

## Slide 9: 缺失值处理——实例
餐饮系统中的销量数据可能出现缺失值，下表为某餐厅一段时间的销量表，其中有一天的数据缺失，用拉格朗日插值与牛顿插值法对缺失值补缺。

## Slide 10: 异常值处理
在数据预处理时，异常值是否剔除，需视具体情况而定，因为有些异常值可能蕴含着有用的信息。异常值处理常用方法见下表：

## Slide 11: 目录
1
数据集成
数据清洗
2
数据变换
3
数据规约
4
Python主要数据预处理函数
5

## Slide 12: 数据集成
数据挖掘需要的数据往往分布在不同的数据源中，数据集成就是将多个数据源合并存放在一个一致的数据存储（如数据仓库）中的过程。
在数据集成时，来自多个数据源的现实世界实体的表达形式是不一样的，不一定是匹配的，要考虑实体识别问题和属性冗余问题，从而把源数据在最低层上加以转换、提炼和集成。

## Slide 13: 数据集成——实体识别
实体识别的任务是检测和解决同名异义、异名同义、单位不统一的冲突。如：
同名异义：数据源A中的属性ID和数据源B中的属性ID分别描述的是菜品编号和订单编号，即描述的是不同的实体。
异名同义：数据源A中的sales_dt和数据源B中的sales_date都是是描述销售日期的，即A. sales_dt= B. sales_date。
单位不统一：描述同一个实体分别用的是国际单位和中国传统的计量单位。

## Slide 14: 数据集成——冗余属性识别
数据集成往往导致数据冗余，如：
同一属性多次出现
同一属性命名不一致导致重复
不同源数据的仔细整合能减少甚至避免数据冗余与不一致，以提高数据挖掘的速度和质量。对于冗余属性要先分析检测到后再将其删除。
有些冗余属性可以用相关分析检测到。给定两个数值型的属性A和B，根据其属性值，可以用相关系数度量一个属性在多大程度上蕴含另一个属性。

## Slide 15: 目录
1
数据集成
数据清洗
2
数据变换
3
数据规约
4
Python主要数据预处理函数
5

## Slide 16: 数据变换
主要是对数据进行规范化的操作，将数据转换成“适当的”格式，以适用于挖掘任务及算法的需要。

## Slide 17: 数据变换——简单函数变换
简单函数变换就是对原始数据进行某些数学函数变换，常用的函数变换包括平方、开方、对数、差分运算等，即:

## Slide 18: 数据变换——规范化
数据标准化（归一化）处理是数据挖掘的一项基础工作，不同评价指标往往具有不同的量纲和量纲单位，数值间的差别可能很大，不进行处理可能会影响到数据分析的结果，为了消除指标之间的量纲和大小不一的影响，需要进行数据标准化处理，将数据按照比例进行缩放，使之落入一个特定的区域，从而进行综合分析。如将工资收入属性值映射到[-1，1]或者[0，1]之间。
下面介绍三种规范化方法：最小-最大规范化、零-均值规范化、小数定标规范化

## Slide 19: 数据变换——规范化
最小-最大规范化：也称为离差标准化，是对原始数据的线性变换，使结果值映射到[0,1]之间。
转换函数如：
其中 为样本数据的最大值， 为样本数据的最小值。 为极差。
零-均值规范化:也叫标准差标准化，经过处理的数据的平均数为0，标准差为1。转化函数为：
其中 为原始数据的均值， 为原始数据的标准差。
小数定标规范化:通过移动属性值的小数位数，将属性值映射到[-1，1]之间，移动的小数位数取决于属性值绝对值的最大值。转化函数为：

## Slide 20: 数据变换——连续属性离散化
一些数据挖掘算法，特别是某些分类算法，要求数据是分类属性形式，如ID3算法、Apriori算法等。这样，常常需要将连续属性变换成分类属性，即连续属性离散化。
离散化的过程
连续属性变换成分类属性涉及两个子任务：决定需要多少个分类变量，以及确定如何将连续属性值映射到这些分类值。
常用的离散化方法
常用的无监督离散化方法有：等宽法、等频法、基于聚类分析的方法

## Slide 21: 数据变换——属性构造
在数据挖掘的过程中，为了帮助提取更有用的信息、挖掘更深层次的模式，提高挖掘结果的精度，需要利用已有的属性集构造出新的属性，并加入到现有的属性集合中。
比如进行防窃漏电诊断建模时，已有的属性包括进入线路供入电量、该条线路上各大用户用电量之和，记为供出电量。理论上供入电量和供出电量应该是相等的，但是由于在传输过程中的电能损耗，会使得供入电量略大于供出电量，如果该条线路上的一个或多个大用户存在窃漏电行为，会使供入电量远大于供出电量。反过来，为了判断是否存在有窃漏电行为的大用户，需要构造一个新的关键指标--线损率，该过程就是构造属性，由线户关系图（见图6-1）。新构造的属性线损率计算公式如下：
线损率＝（供入电量-供出电量）/供入电量
线损率的范围一般在3%~15%，如果远远超过该范围，就可以认为该条线路的大用户很大可能存在窃漏电等用电异常行为。

## Slide 22: 数据变换——小波变换
基于小波变换的特征提取方法及其方法描述如下表所示：

## Slide 23: 数据变换——小波变换
小波基函数是一种具有局部支集的函数，平均值为0，小波基函数满足：
。Haar小波基函数是常用的小波基函数，如下图所示：

## Slide 24: 数据变换——小波变换
小波基函数伸缩和平移变换模型为：
其中， 为伸缩因子， 为平移因子。
任意函数 的连续小波变换（CWT）为：
上式的逆变换为：

## Slide 25: 数据变换——小波变换
基于小波变换的多尺度空间能量分布特征提取方法：
第一步：对 进行二进小波分解：
其中 是近似信号，为低频部分； 是细节信号，为高频部分，此时信号的频带分布图如左下图所示：
第二步：计算出信号能量为：
第三步：选择第 层的近似信号和各层的细节信号的能量作为特征，构造特征向量：

## Slide 26: 目录
1
数据集成
数据清洗
2
数据变换
3
数据规约
4
Python主要数据预处理函数
5

## Slide 27: 数据规约
数据规约是将海量数据进行规约，规约之后的数据仍接近于保持原数据的完整性，但数据量小得多。
通过数据规约，可以达到：
降低无效、错误数据对建模的影响，提高建模的准确性
少量且具代表性的数据将大幅缩减数据挖掘所需的时间
降低储存数据的成本

## Slide 28: 数据规约——属性规约
属性规约常用方法有：合并属性、逐步向前选择、逐步向后删除、决策树归纳、主成分分析
合并属性
初始属性集：
规约后属性集：
逐步向前选择
初始属性集：
规约后属性集：

## Slide 29: 数据规约——属性规约
逐步向后删除
初始属性集：
规约后属性集：
决策树规约
初始属性集：
规约后属性集：

## Slide 30: 数据规约——属性规约
下面详细介绍主成分分析计算步骤：
1）设原始变量 的观测n次数据矩阵为：
2）将数据矩阵中心标准化。为了方便，将标准化后的数据矩阵仍然记为 。
3）求相关系数矩阵 的定义为：
其中
4）求 的特征方程 的特征根 。
5）确定主成分个数m： ， 根据实际问题确定，一般取80%。

## Slide 31: 数据规约——属性规约
6）计算m个相应的单位特征向量：
7）计算主成分：

## Slide 32: 数据规约——数值规约
数值规约通过选择替代的、较小的数据来减少数据量。数值规约可以是有参的，也可以是无参的。有参方法是使用一个模型来评估数据，只需存放参数，而不需要存放实际数据。有参的数值规约技术主要有两种：回归（线性回归和多元回归）和对数线性模型（近似离散属性集中的多维概率分布）。数值规约常用方法有直方图、用聚类数据表示实际数据、抽样（采样）、参数回归法。

## Slide 33: 目录
1
数据集成
数据清洗
2
数据变换
3
数据规约
4
Python主要数据预处理函数
5

## Slide 34: Python主要数据处理函数
Python中的插值、数据归一化、主成分分析等与数据预处理相关的函数。

## Slide 35: Python主要数据处理函数
interpolate
功能：interpolate是scipy的一个子库，下面包含了大量的插值函数，如拉格朗日插值、样条插值、高维插值等。使用之前需要用from scipy.interpolate import *引入相应的插值函数，读者应该根据需要到官网查找对应的函数名。
使用格式：
f = scipy.interpolate.lagrange(x, y) 这里仅仅展示了一维数据的拉格朗日插值的命令，其中x, y为对应的自变量和因变量数据。插值完成后，可以通过f(a)计算新的插值结果。类似的还有样条插值、多维数据插值等。
unique
功能：去除数据中的重复元素，得到单值元素列表。它既是numpy库的一个函数（np.unique()），也是Series对象的一个方法。
使用格式：
np.unique(D) D是一维数据，可以是list、array、Series；
D.unique() D是Pandas的Series对象。

## Slide 36: Python主要数据处理函数——实例
实例：求向量A中的单值元素，并返回相关索引。

## Slide 37: Python主要数据处理函数
isnull/ notnull()
功能：判断每个元素是否空值/非空值。
使用格式：
D.isnull()/ D.notnull() 这里的D要求是Series对象，返回一个布尔Series。可以通过D[D.isnull()]或D[D.notnull()]找出D中的空值/非空值。
random
功能：random是Numpy的一个子库（Python本身也自带了random，但Numpy的更加强大），可以用该库下的各种函数生成服从特定分布的随机矩阵，抽样时可使用。
使用格式：
np.random.rand(k, m, n, ...) 生成一个k×m×n×...随机矩阵，其元素均匀分布在区间（0,1）上。
np.random.randn(k, m, n, ...) 生成一个k×m×n×...随机矩阵，其元素服从标准正态分布。

## Slide 38: Python主要数据处理函数
PCA
功能：对指标变量矩阵进行主成分分析。使用前需要用from sklearn.decomposition import PCA引入该函数
使用格式：
model = PCA() 注意，Scikit-Learn下的PCA是一个建模式的对象，也就是说一般的流程是建模，然后是训练model.fit(D)，D为要进行主成分分析的数据矩阵，训练结束后获取模型的参数，如.components_获取特征向量，以及.explained_variance_ratio_获取各个属性的贡献率等。

## Slide 39: Python主要数据处理函数——实例
实例：使用PCA()对一个10×4维的随机矩阵进行主成分分析。

## Slide 40
相关的实训、课程视频等资源：
https://edu.tipdm.org
相关的培训动态：
http://www.tipdm.com/pxdt/index.jhtml